## Slide 1
ST89C52 SPWM 波形发生器
课程设计汇报
班级：测控2302
组员：李文昊(23062048) 古正瑞(23062051)
宋铭威(23062052) 刘 东(23062053)
学期：2025-2026-2
1 / 12

## Slide 2
设计背景与目的
设计背景与目的
核心目标
以 ST89C52 单片机为核心
设计 1Hz ~ 20Hz 频率可调 SPWM 波形发生器
按键步进调节，数码管实时显示
P3.7 直接输出 SPWM 信号
能力培养
掌握 SPWM 波形生成原理
实践定时器中断与查表法
硬件电路搭建与调试
提升系统级设计与工程实践能力
2 / 12

## Slide 3
原理概述
SPWM 原理概述
SPWM（正弦脉宽调制）通过对脉冲宽度进行正弦规律调制，
使输出波形等效为正弦波。
01
查表法
100点正弦表存ROM
占空比 0~99 级
02
双相中断
Timer0 Mode1
LOW相 + HIGH相
03
频率调节
采样周期查表
1~20Hz 按键步进
duty[i] = round( (sin(2π·i/100) + 1) / 2 × 99 )
3 / 12

## Slide 4
系统架构
系统总体架构
ST89C52
主控制器
按键输入
K1/K2 频率±
数码管显示
两位共阳 LED
SPWM 输出
P3.7 PWM 信号
定时器中断
Timer0 双相
正弦查找表
100 点 ROM
4 / 12

## Slide 5
硬件设计
硬件设计与引脚分配
单片机引脚 | 功能 | 宏定义 | 连接说明
P1.0~P1.6 | 七段数码管 a~g | SEG_PORT | 段选，低电平点亮
P2.0 | 数码管十位位选 | DIG_TENS | 低电平选中
P2.1 | 数码管个位位选 | DIG_ONES | 低电平选中
P3.2 | K2 按键 (频率-) | KEY_FREQ_DOWN | 低电平有效
P3.3 | K1 按键 (频率+) | KEY_FREQ_UP | 低电平有效
P3.7 | SPWM 波形输出 | SPWM_PIN | 接示波器/负载
📷 [引脚连接示意图 / 最小系统原理图]
核心器件
ST89C52 @ 11.0592MHz
两位共阳七段 LED 数码管
独立按键 K1 / K2
5 / 12

## Slide 6
软件架构
软件模块架构
main.c
主程序入口 · 全局调度
spwm.c
100点正弦表
Timer0 双相中断
SPWM 生成
display.c
共阳七段码
动态扫描显示
每位 2ms 刷新
key.c
按键扫描
20ms 消抖
频率 ±1Hz
delay.c
毫秒/微秒
软件延时
11.0592MHz
6 / 12

## Slide 7
核心算法
SPWM 生成 — 双相中断机制
LOW 相 (phase=0)
SPWM_PIN = 0 (输出低电平)
读 sine_table[index] → duty
ticks = T × (100 - duty) / 100
装载定时器 → phase = 1
HIGH 相 (phase=1)
SPWM_PIN = 1 (输出高电平)
ticks = T × duty / 100
装载定时器
index++ → phase = 0
→
📷 [SPWM 波形仿真截图 — 示波器 / Keil 仿真]
7 / 12

## Slide 8
技术参数
关键技术参数
参数 | 值 | 说明
晶振频率 | 11.0592 MHz | 标准波特率晶振
机器周期 | 1.085 μs | 12 时钟 / 机器周期
正弦采样点 | 100 点/周期 | 角度间隔 3.6°
PWM 分辨率 | 100 级 (0~99) | 占空比精度
频率范围 | 1 ~ 20 Hz | 按键 1Hz 步进
中断频率 @10Hz | 2000 次/秒 | 100×2×10
CPU 占用 @10Hz | ~8.7% | ISR 开销极低
最小相位钳位 | 80 机器周期 | 防止 ISR 执行不完
8 / 12

## Slide 9
按键调频
频率调节与显示
按键扫描
K1/K2 状态检测
→
消抖处理
20ms 延时确认
→
频率修改
g_frequency ±1
数码管动态扫描
十位 → 个位 交替 2ms 刷新，消鬼影
ISR 自动生效
下次中断自动读取新 g_frequency
📷 [不同频率下的 SPWM 波形对比 — 1Hz / 5Hz / 10Hz / 20Hz]
9 / 12

## Slide 10
显示编码
共阳七段码编码表
数字 | 编码 (HEX) | 点亮的段
0 | 0xC0 | a b c d e f
1 | 0xF9 | b c
2 | 0xA4 | a b d e g
3 | 0xB0 | a b c d g
4 | 0x99 | b c f g
5 | 0x92 | a c d f g
6 | 0x82 | a c d e f g
7 | 0xF8 | a b c
8 | 0x80 | a b c d e f g
9 | 0x90 | a b c d f g
📷 [LED 显示电路原理图]
动态扫描流程
熄灭 → 段选 → 位选 → 延时 2ms → 交替
10 / 12

## Slide 11
实物展示
实物展示与运行效果
📷 [系统整体实物照片]
📷 [各模块特写照片]
📷 [数码管显示频率 + 示波器波形]
📷 [完整电路原理图]
11 / 12

## Slide 12
总结与展望
查表法 + 双相中断
实现 1~20Hz 可调 SPWM 输出
按键调频 + 数码管显示
人机交互简洁直观
模块化软件架构
SPWM / Display / Key / Delay 独立解耦
扩展方向
增加 LCD 显示、多路输出、更高频率范围
感谢聆听
12 / 12